## Slide 1
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN PONT EN BÉTON ARMÉ
Présentation de soutenance
Réalisé par : Mamady KABA et Thierno Ibrahima Hassanatou DIALLO
Encadré par : Monsieur Fodé Bangaly KEITA
Filière : Génie Civil - Option Ponts et Chaussées
Année universitaire : 2017-2022
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
1. Contexte et justification du projet
2. Données de base et hypothèses de conception
3. Choix de la variante optimale
4. Conception détaillée de l'ouvrage
5. Dimensionnement (tablier, poutres, culées)
6. Planification des travaux
7. Étude de prix et coût global
8. Conclusion et recommandations
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 3
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Franchissement d'un cours d'eau en zone urbaine.
Assurer la continuité de la circulation et la sécurité des usagers.
Objectifs du mémoire :
  - Proposer une solution de pont adaptée au site
  - Vérifier la stabilité et la résistance des éléments
  - Définir une méthode d'exécution et un planning réaliste
  - Établir une estimation économique du projet
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 4
2. DONNÉES DE BASE DU PROJET
Données hydrauliques et géométriques (extraites du dossier)
  Niveau le plus bas de l'eau (NPBE) : 1,00 m
  Niveau le plus haut de l'eau (NPHE) : 4,00 m
  Affouillement prévu : 5,00 m
  Tirant d'air : 2,00 m
  Longueur totale du pont : 15,7 m
  Largeur roulable : 6,0 m (2 voies)
  Trottoirs : 2 x 1,00 m
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 5
3. CHOIX DE LA VARIANTE OPTIMALE
Variantes étudiées :
  - Pont à poutres en béton précontraint
  - Pont à tablier mixte
  - Pont à poutres en béton armé
Variante retenue : Pont à poutres en béton armé
  Motifs de choix : simplicité d'exécution, coût maîtrisé, matériaux disponibles localement.
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 6
4. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'OUVRAGE
Constitution de l'ouvrage :
  - Tablier en dalle hourdis sur poutres
  - Piles et culées en béton armé
  - Chevêtres, appareils d'appui et joints
  - Semelles de fondation
Le profil longitudinal et la coupe de principe sont définis selon les contraintes hydrauliques du site.
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 7
5. HYPOTHÈSES DE CHARGES ET COMBINAISONS
Charges permanentes : poids propre, revêtement, équipements.
Charges d'exploitation : systèmes A et B + charges militaires.
Actions horizontales : freinage, poussées, actions d'eau et remblai.
Combinaisons ELU / ELS appliquées pour la vérification des sections.
Résultats : sections d'armatures validées pour poutres, dalle, culées et semelles.
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 8
6. PLANNING D'EXÉCUTION
Durée totale estimée : 311 jours (01/07/2026 - 08/09/2027)
Phase | Durée | Début | Fin
Préparation de chantier | 32 j | 01/07/26 | 13/08/26
Démolition ouvrage existant | 45 j | 14/08/26 | 15/10/26
Terrassement et fondation | 45 j | 16/10/26 | 17/12/26
Infrastructures | 95 j | 18/12/26 | 29/04/27
Superstructure | 242 j | 29/07/26 | 01/07/27
Équipements et mise en service | 58 j | 02/07/27 | 08/09/27
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 9
7. ÉTUDE DE PRIX
Coût global estimatif du projet :
  14 334 530 076 GNF TTC
Principaux postes :
  - Études et contrôle
  - Installation et repli de chantier
  - Terrassements, fondations, béton armé
  - Préfabrication et pose des poutres
  - Équipements (appareils d'appui, garde-corps, revêtement)
  - Imprévus et assurances + TVA
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 10
8. ORGANISATION D'EXÉCUTION
Organisation hiérarchique : conducteur des travaux, chef de chantier, ingénieur méthodes.
Main-d'œuvre : maçons, coffreurs, ferrailleurs, opérateurs d'engins.
Étapes clés :
  - Installation de chantier
  - Travaux préparatoires et fondations
  - Exécution des appuis et du tablier
  - Équipements, finitions et réception
Objectif : qualité - coût - délai.
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 11
9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le pont à poutres en béton armé retenu répond aux exigences techniques du site.
Le dimensionnement montre une sécurité structurelle satisfaisante des éléments.
Le planning et l'estimation financière confirment la faisabilité du projet.
Recommandations :
  - Renforcer le suivi géotechnique et hydraulique pendant les travaux
  - Mettre en place un contrôle qualité strict du béton et des armatures
  - Prévoir un plan d'entretien périodique de l'ouvrage
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées

## Slide 12
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Questions / Échanges
Mamady KABA - Thierno Ibrahima Hassanatou DIALLO
Soutenance Génie Civil - Ponts et Chaussées